## FAQ по асму в никсах от мыщъх'а
 (фрагмент)

## Q3:что такое Intel и AT&T нотация?

AT&T синтаксис разрабатывался компанией AT&T в те далекие времена, когда никакого Intel'а вообще не существовало, процессоры менялись как перчатки и знание нескольких ассемблеров было вполне нормальным явлением. По сравнению с синтаксисом Intel, AT&T-синтаксис намного более избыточен, но это сделано умышленно с целью сокращения ошибок (хинт: на одном процессоре команда MOV может перемещать 32-бита, на другом 16, а на третьем вообще 64).

Отличия синтаксиса AT&T от Intel следующие:

- имена регистров предваряются префиксом: "%":

  - Intel:	eax,	ebx,	dl;

  - AT&T:	%eax,	%ebx,	%dl;

- обратный порядок операндов: вначале источник, затем приёмник:

  - Intel:	mov	eax, ebx;

  - AT&T:	movl	%ebx, %eax;

- размер операнда задается суффиксом, замыкающим инструкцию, всего есть три типа суффиксов: "b" — байт (8-бит), "w" – слово (16-бит) и "l" – двойное слово (32-бита):

  - Intel:	mov	ah, al;

  - AT&T:	movb	%al, %ah;

  - Intel:	 mov	bx, ax;

  - AT&T:	movw	%ax, %bx;

  - Intel:	mov	eax, ebx;

  - AT&T:	movl	%ebx, %eax;

- числовые константы записываются в Си-соглашении:

  - Intel:	69h;

  - AT&T:	0x69;

- для получения смещения метки используется префикс "$", отсутствие которого приводит к чтению содержимого ячейки:

  - Intel:	mov	eax, offset label;

  - AT&T:	movl	$label, %eax;

  - Intel:	mov	eax, [label];

  - AT&T:	movl	label, %eax;

- в тех случаях, когда метка является адресом перехода, префикс "$" опускается:

  - Intel:	jmp	label;

  - AT&T:	jmp	label;

  - Intel:	jmp	–;

  - AT&T	jmp	0x69;

- для косвенного перехода по адресу используется префикс "*":

  - Intel:	jmp	dword ptr ds:[69h];

  - AT&T:	jmp	*0x69;

  - Intel:	jmp	dword ptr ds:[label];

  - AT&T:	jmp	*label;

  - Intel:	jmp	eax;

  - AT&T:	jmp	*%eax;

  - Intel:	jmp	dword ptr ds: [eax];

  - AT&T:	jmp	*(%eax);

- использование префикса "$" перед константой используется для получения ее значения. знак (если он есть) ставится после префикса. константа без указателя трактуется как указатель:

  - Intel:	mov	eax, 69h;

  - AT&T	movl	$0x69, %eax;

  - Intel:	mov	eax, -69h;

  - AT&T	movl	$-0x69, %eax;

  - Intel:	mov	eax, [69h];

  - AT&T	movl	0x69, %eax

- для реализации косвенной адресации базовый регистр заключается в круглые скобки, перед которыми может присутствовать индекс, записанный в виде числовой константы или метки _без_ префикса "$":

  - Intel:	mov	eax, [ebx];

  - AT&T:	movl	(%ebx), %eax;

  - Intel:	mov	eax, [ebx+69h];

  - AT&T:	movl	0x69(%ebx), %eax;

  - Intel:	mov	eax, [ebx+label];

  - AT&T:	movl	label(%ebx), %eax;

- если регистров несколько, то они разделаются через запятую:

  - Intel:	mov	eax, [ebx+ecx];

  - AT&T:	movl	(%ebx, %ecx), %eax;

- для задания коэффициента масштабирования (scale) перед первым регистром ставится ведущая запятая (при использовании базово индексной адресации запятая опускается), а сам коэффициент отделяется другой запятой, без префикса "$":

  - Intel:	mov	eax, [ebx*8];

  - AT&T	movl	(,%ebx, 8), %eax

  - Intel:	mov	eax, [ebx*8+label];

  - AT&T	movl	label(,%ebx, 8), %eax

  - Intel:	mov	eax, [ecx+ebx*8+label];

  - AT&T:	movl	label(%ecx, %ebx, 8);

  - Intel:	mov	eax, [ebx+ecx*8+label];

  - AT&T:	movl	label(%ebx, %ecx, 8);

- сегментная адресация с использованием сегментных регистров отличается от Intel'а использованием круглых скобок вместо квадратных:

  - Intel:	mov	eax, es:[ebx];

  - AT&T:	mov	%es:(%bx), %eax;

- в командах переходов и вызовов функций непосредственные сегмент и смещение разделяется не двоеточием, а запятой:

  - Intel:	jmp far 10h:100000h (псевдоконструкция!)

  - jmp	$0x10, $0x100000;